使用说明书

/

全彩分段频闪灯

品    牌： APEXPRO

产品型号： PRO-1600CC

请在试用该产品前仔细阅读说明书

请保存好产品说明书

1、安全向导

● 在使用产品之前，请务必仔细阅读本手册，以便你掌握正确的使用方法。

● 当你拿到产品，第一时间要检查产品的零配件是否齐全，产品运输过程中是产生了损坏，如果有，请马上联系经销商。

● 安装前请仔细检查机械紧固件是否因运输而松脱。

● 开灯前请检查供电电压是否正常，本产品正常的工作电压在AC100-240V之间，如果供电电压不在这个范围之内的，请不要通电亮灯。

● 供电排插接地要良好，以防电击。

● 为了保证产品的使用寿命，请保持干燥和通风，避免在环境温度40℃以上进行运行工作。

● 请勿将产品安置在易震动或潮湿的地方。

● 严禁带电安装，拆卸。产品出现不正常现象切勿擅自拆卸，应请专业人员检修。

● 维护，清洁产品之前要断电。

- 技术参数

开关电源：12V/38V、350W；

整机功率: 250W；

LED光源：880颗5050四合一高亮，8段；

控制方式：带RDM功能，标准DMX512协议，内置20个效果程序，带声控自走模式；声控效果极佳；

调光频率：高达10KHz的调光刷新PWM频率，摄像机拍摄无闪烁；6、带风机调速，温控保护功能。

- 液晶显示屏说明

A．功能键

B．加键

C．减键

D．确认键

A    B    C   D

操作说明：按功能键A会循环出不同的功能；

按B或C键即可修改其参数值；

按D键确认即可。

- 菜单功能说明

| 模式 | Programming | Menu item | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址码 | DMX Adderss | A000-A512 |  |
| 运行模式 | Run Mode | D512 | dmx模式 |
|  |  | Auto 自走 | Auto 0-20 |
|  |  |  | Sp 01 - 99 |
|  |  | Sound 声控 | Sound0-20 |
|  |  |  | Se00-99 |
| 通道模式 | Chan Mode | 6ch | 6通道 |
|  |  | 11ch | 11通道 |
|  |  | 32ch | 32通道 |
|  |  | 34ch | 34通道 |
| 显示模式 | Display | Light off | light |
|  |  |  | 1Min |
|  |  |  | 2Min |
|  |  |  | 3Min |
|  |  | MenuBak | light |
|  |  |  | 1Min |
|  |  |  | 2Min |
|  |  |  | 3Min |
|  |  | Light Flsh | Off |
|  |  |  | On |
| 设置功能 | Balance 平衡 | AllSw | Off/on |
|  |  | Red（50-255） |
|  |  | Green（50-255） |
|  |  | Blue（50-255） |
|  |  | white（50-255） |
|  | DmxClea | Off |
|  |  | On |
|  | DefCfig | Off |
|  |  | On |
| 手动 | Manual | Dimmer | 0-255 |
|  |  | Strobe | 0-255 |
|  |  | Red | 0-255 |
|  |  | Green | 0-255 |
|  |  | Blue | 0-255 |
|  |  | white | 0-255 |
| 信息 | Info | Temperature | XXX |
|  |  | DisVers | Vx.xx |

- DMX通道表

6CH模式如下表:

| 6-ch | DMX值 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALL-Dimmer | 000-255 0%~ 100% | 总调光 0到100% |
| 2 | Strobe | 000-008 Open | 没频闪 |
|  |  | 009-255 Stroboscope (Speed 0 - 100%) | 频闪 速度由慢到快 |
| 3 | Red | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 4 | Green | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 5 | Bule | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 6 | White | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |

11CH模式如下表:

| 11-ch | DMX值 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALL-Dimmer | 000-255 0%~ 100% | 总调光 0到100% |
| 2 | Strobe | 000-008 Open | 没频闪 |
|  |  | 009-255 Stroboscope (Speed 0 - 100%) | 频闪 速度由慢到快 |
| 3 | Red | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 4 | Green | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 5 | Bule | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 6 | White | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 7 | RGBW Auto | 000-007 | 无效果 |
|  |  | 008-255 RGBW Auto effect | 自走效果 |
| 8 | Speed Conrol | 000- 255 | 混色效果速度选择 |
| 9 | Run Color | 000-007 | 内置效果颜色 |
|  |  | 008-255 Color RGBW mix | rgbw 混色效果 |
| 10 | BackGround | 000-007 | 内置效果颜色 |
|  |  | 008-255 Color R G B mix | rgb 混色效果 |
| 11 | Direction | 000-127 | 正向 |
|  |  | 128-255 | 反向 |

32CH模式如下表:

| 32-ch | DMX值 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Red1 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 2 | Green1 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 3 | Bule1 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 4 | White1 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 5 | Red2 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 6 | Green2 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 7 | Bule2 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 8 | White2 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 9 | Red3 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 10 | Green3 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 11 | Bule3 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 12 | White3 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 13 | Red4 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 14 | Green4 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 15 | Bule4 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 16 | White4 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 17 | Red5 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 18 | Green5 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 19 | Bule5 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 20 | White5 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 21 | Red6 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 22 | Green6 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 23 | Bule6 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 24 | White6 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 25 | Red7 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 26 | Green7 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 27 | Bule7 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 28 | White7 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 29 | Red8 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 30 | Green8 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 31 | Bule8 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 32 | White8 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |

34CH模式如下表:

| 34-ch | DMX值 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALL-Dimmer | 000-255 0%~ 100% | 总调光 0到100% |
| 2 | Strobe | 000-008 Open | 没频闪 |
|  |  | 009-255 Stroboscope (Speed 0 - 100%) | 频闪 速度由慢到快 |
| 3 | Red1 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 4 | Green1 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 5 | Bule1 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 6 | White1 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 7 | Red2 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 8 | Green2 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 9 | Bule2 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 10 | White2 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 11 | Red3 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 12 | Green3 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 13 | Bule3 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 14 | White3 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 15 | Red4 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 16 | Green4 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 17 | Bule4 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 18 | White4 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 19 | Red5 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 20 | Green5 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 21 | Bule5 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 22 | White5 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 23 | Red6 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 24 | Green6 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 25 | Bule6 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 26 | White6 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 27 | Red7 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 28 | Green7 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 29 | Bule7 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 30 | White7 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 31 | Red8 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 32 | Green8 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 33 | Bule8 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |
| 34 | White8 | 000- 255 0%~ 100% | 调光 0到100% |

通电后，地址码显示d001，LED 不亮; 插上控台信号线，接通控台电源，当接收到DMX512控台信号的时候，地址码显示A001，此时受控台信号的控制。

在地址码状态，多机连接后，若没有接控台，可实现主从联机功能，操作其中的一台设备，其余的在地址D001状态下的设备跟随主机同步运行程序。接通控台，在地址状态下的设备可受控台控制。